Annexe A

Invitation à soumissionner n° PTD/09/061

Liste consolidée des questions reçues et des réponses de l’OMPI

| n° | Question | Réponse de l’OMPI |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plan des lieux Afin de répondre au mieux à vos demandes, pourrions-nous obtenir un plan des locaux prévu pour accueillir le studio ? Un plan DWG et/ou pdf serait parfait. | Le plan du 2ème sous-sol est ici présenté en formats .dwg et .pdf. Le schéma actuel du Studio Vidéo est également présenté en format .pdf. La surface de la régie est susceptible d’être ajustée, le secteur du ‘plateau’ demeurera inchangé. |
| 2 | Passage de câbles Quelle est la longueur de câblage à prévoir entre la régie vidéo et les salles de conférence (passage par les gaines techniques et trémies). Y a-t-il moyen de séparer d'au moins 50cm les liaisons audiovisuelles des alimentations en courant fort lors de cheminements parallèles ? | Les salles de Conférence A et B sont éloignées d’environ 60 à 70 mètres du Studio Vidéo au -2ss. Pour les petites salles Uchtenhagen et Bilger situées au 1er étage, il faut ajouter environ 20 mètres, pour la salle Bauemer encore environ 50 mètres. En ce qui concerne la séparation des câbles audiovisuels de ceux de courant fort, il est difficile de le confirmer avant le projet précis. Horizontalement cela ne devrait pas poser de problème, mais verticalement il faudrait détecter les passages dans les gaines techniques complètement séparées. |
| 3 | Stations de montage existantes Pourrions-vous connaître les modèles, configuration (capacité mémoire, version des logiciels) ainsi que la carte d’acquisition vidéo ? | G4 2* 1.25 Ghz PowerPC G4 2 Go DDR SDRAM 2* ATI Radeon 9200 128Mo OS 10.4.10 Final Cut Pro 5.01 G5 2* 2.3 Ghz PowerPC G5 6 Go DDR SDRAM NVIDIA GeForce 6800 Ultra 256Mo OS 10.5.6 Final Cut Pro 6.01 Episode (transcodage/compression) 4.4.1 MacPro 2* 2.8 Ghz Quad-Core Intel Xeon 4 Go DDR2 FB-DIMM NVIDIA GeForce 8800 GT 512Mo OS 10.5.6 Final Cut Pro 6.06 Episode (transcodage/compression) 4.4.1 |